Глава 1. Характеристика района проектирования

  - Территориальное размещение

Территория сельского поселения Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан расположена в юго-западной части административного района. С севера и запада территория ограничена землями сельского поселения Аскинский сельсовет, с востока - землями сельского поселения Евбулякский сельсовет, с юга - землями Караидельского района.

Деревня Карткисяк - административный центр сельского поселения, расположено в юго-западной части территории сельского поселения на расстоянии 28 км от районного центра с.Аскино.

1.2. Оценка природных условий

1.2.1. Климат

Климатическая характеристика приводится по м/ст.Аскино по данным ТСН «Климат Республики Башкортостан», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», справочника «Климатические характеристики условий распространения примесей в атмосфере».

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 480 С,

обеспеченностью 0,92 – 420 С.

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 420 С,

обеспеченностью 0,92 – 370 С.

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94 - 220 С.

- Абсолютная минимальная температура воздуха - 540 С.

- Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,20 С.

- Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха, 0 С, периода со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0°С – 169(-9,6°С);

≤ 8°С – 222(-6,3°С);

≤ 10°С – 240(-5,2°С).

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 80 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 78 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет 181 миллиметр.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

| Станция | Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Аскино | 6/8 | 5/7 | 8/9 | 6/7 | 42/62 | 20/19 | 9/12 | 3/7 |

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

| Станция | Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Аскино | 6,5 | 6,4 | 4,7 | 5,9 | 7,1 | 6,7 | 6,6 | 6,6 |

12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 4,6 м/с.

Климатические параметры теплого периода года.

1.Барометрическое давление – 992,3 гПа.

2. Температура воздуха, 0 С:

обеспеченностью 0,99 +29,9;

обеспеченностью 0,98 +25,0;

обеспеченностью 0,96 +23,6;

обеспеченностью 0,95 +22,1.

3. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца составляет +25,3 0 С.

4. Абсолютная максимальная температура воздуха +370 С.

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,50 С.

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 70 %.

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца 56 %.

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет 418 миллиметров.

9. Суточный максимум осадков 49 миллиметров.

10. Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0,0 м/с.

11. Преобладающее в летний период направление ветра – западное.

| Станция | Повторяемость направления ветра за июль-август, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Аскино | 15 | 9 | 11 | 6 | 16 | 13 | 18 | 11 |

12. Среднее число дней с росой за год – 58.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, С 0:

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аскино | -14,6 | -13,7 | -7,2 | 2,8 | 11,5 | 16,5 | 18,2 | 15,3 | 9,7 | 2,2 | -6,4 | -11,8 | 1,9 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аскино | 4,1 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,1 |

Число дней с наиболее сильными морозами с температурой менее -30ºС в среднем достигает 3,5 дней, с температурой менее -20ºС – 22,7 дней.

Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе составляет 5682 МДж/м² за год.

Влажностный режим. За год выпадает в среднем 599 мм осадков, причем основная часть в теплый период (апрель-октябрь) – 418 мм. Зимой вес снежного покрова на 1 м² горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет составляет 282 кг, в 50 лет – 448 кг.

Опасные погодные явления:

Максимальное число дней с метелями – 3, с крупным градом - 1.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства сельское поселение Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан относится к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 37ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода со среднесуточной температурой воздуха меньше 8ºС составляет 222 дня. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 88 см, раз в 50 лет – 132 см.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высока температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземистых инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2-6 ºС. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10 ºС), минимум – летом.

1.2.2. Инженерно-геологическая характеристика

Восточная часть территории Аскинского района находится в пределах западной окраины Уфимского плато и сильно расчленена реками и балками. Уфимское плато представляет собой обширное известняковое плато с выровненными водораздельными пространствами с общим уклоном на запад.Абсолютные отметки в пределах Аскинского района колеблются от 423-719 до 300-260 м. Река Уфа и ее притоки имеют конькообразные долины с системой крутосклонных сухих логов. Превышение водоразделов над реками достигает 200 м.

Мощность покровных элювиально-делювиальных неоген-четвертичных отклонений суглинистого состава колеблется от 0,5 до 30 м, на крутых склонах они отсутствуют. Коренная основа представлена сильно трещиноватыми и закарстованными известняками, реже  доломитами.

По возрасту и литологическому составу:

- Артинский ярус представлен своей верхней частью и сложен известняками и доломитами, сильно окремнелыми участками мощностью до 60 м;

- Кунгурский ярус представлен Филипповской свитой (нижний кунгур), известняково-доломитовой толщей мощностью до 59 м и толщей тюйских известняков мощностью 8-13 м, Иренской свитой (средний кунгур), доломитово-известняковой толщей мощностью 45-80 м, и Соликамской свитой (верхний кунгур), седой толщей мощностью 11-13 м и карбонатно-терригеновой толщей до 39 м;

-Третичные отложения представлены галечниками мощностью до 4 м;

- Четвертичные отложения представлены постлиоценовыми отложениями, суглинками, супесью и галечниками мощностью 10-13м и голоценовыми отложениями.

Четвертичные отложения в пределах района не имеют широкого распространения и являются слабо водообильными. Воды четвертичных аллювиальных отложений сосредоточены в долинах рек, ручьев, оврагов и на пониженных участках рельефа. Водосодержащими являются пески, супеси галечники, реже элювио-делювиальные суглинки и глины песчанистые.

Водоносный горизонт вскрывается, в основном, шахтными колодцами. Выход источников на дневную поверхность наблюдается в виде заболоченности, глубина залегания достигает до 20 м. Дебит колодцев и источников не постоянный по времени, зависит от количества выпадающих атмосферных осадков и колеблется от 0,001 до 0,2 л/сек.

В отложении пермской системы выявлено наличие трех водоносных горизонтов: в породах верхнего кунгура, среднего-нижнего кунгура и артинского яруса. Отложения среднего и нижнего кунгура имеют повсеместное развитие, относятся к водообильным. Водоносный горизонт прослеживается в кровле иренской свиты глубиной залегания 26-28 м, мощностью 5-14 м. Основными источниками питания подземных вод среднего-нижнего кунгура являются атмосферные осадки и вышележащие водоносные горизонты.

Пораженность восточной части территории Аскинского района поверхностными проявлениями карста –менее 1%, овражными процессами – менее 1%.

1.2.3. Рельеф

Деревня Карткисяк расположена на склонах реки Аскиш. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 164 - 200 м. Уклон поверхности колеблется в пределах 2-4 %.

1.2.4. Гидрография

Гидрография населенного пункта представлена рекой Аскиш.

Река Аскиш по данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки Кама, речной подбассейн реки Белая, водохозяйственный участок реки Уфа от Нязепетровского г/у до Павловского г/у без р.Ай.

Характерной особенностью реки является неравномерность стока по сезонам года. Главным источником питания реки служат атмосферные осадки, которые неравномерно распределяются по территории района и по временам года.

Перечень водотоков, протекающих по территории

населенного пункта

| № | Наименование водотока | Место впадения и расстояние от устья реки, в которую впадает (км) | Общая протяженность водотока, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аскиш | 29 км по лв. берегу р. Байки | 22 |

1.2.5. Почва и растительность

Территория Аскинского района относится к лесной ландшафтной зоне. Коренной растительной формацией являются елово-пихтовые леса с примесью широколиственных пород, главным образом, липы, массивы которых сохранились на Уфимском плато. Коренные леса большей частью заменены вторичными: липняками, березняками и осинниками.

Крутые склоны увалов и лесные опушки заняты кустарниковыми ассоциациями из вишни степной и караганы. К поймам рек приурочены осокоревые и ольховые леса. На заболоченных понижениях сформировались кустарниковые заросли из ивы, крушины и березы.

Лесистость территории, рассчитываемая как отношение площади Аскинского района, покрытой лесом, к его общей земельной площади составляет 60%.

Рекреационные ресурсы района разнообразны и благоприятны для различных видов отдыха и туризма.

Наиболее благоприятны ландшафты, сочетающие 3 природно-эстетических фактора – интересный рельеф, леса и водоемы.

На сегодняшний день рекреационные ресурсы не используются.

В почвенном отношении Аскинский район характеризуется большим разнообразием почв и условно делится на три агропочвенных района: восточный, центрально-южный, западный. Проектируемый населенный пункт относится ко второму агропочвенному району (центрально-южная часть района). Преобладающие почвы – слабо оподзоленные черноземом и темно-серые лесные. Встречаются также слабо оподзоленные почвы песчаного и супесчаного механического состава. На этих почвах перспективно известкование.

1.3. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории включает экологическую оценку территории района проектирования и планировочные ограничения природного и техногенного характера.

Состояние воздушного бассейна Аскинского района РБ.

Состояние воздушного бассейна Аскинского района приводитсяо по данным государственного доклада о состоянии природных ресурсов и окружающей среды Республики Башкортостан в 2011 году. Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется государственным учреждением «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ГУ «Башкирское УГМС») в пяти городах: Благовещенск, Салават, Стерлитамак, Туймазы и Уфа. Общее количество постов наблюдений составляет 20 единиц. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены по ближайшему посту наблюдения к деревне Карткисяк, городу Благовещенск.

В 2011 году объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ составил 5,6 тыс. тонн, в том числе 3,3 тыс. тонн от стационарных источников, и 2,3 тыс. тонн от транспортных средств. Показатели 2011 года на 15 % ниже показателей 2010 года, что свидетельствует об уменьшении вредных выбросов в атмосферу, что способствует оздоровлению атмосферного воздуха в проектируемом районе.

Плотность выбросов загрязняющих веществ на 2011 год составило 0,162 тонны на 1 человека, 0,862 тонны на 1 га территории.

По климатическим условиям рассеивания примесей в атмосфере территория Республики Башкортостан относится к зоне, характеризуемой высоким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА 3,0-3,2). Низкая рассеивающая способность атмосферы здесь обусловлена преобладанием слабых ветров, застоев воздуха и мощных приземных инверсий.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

В населенных пунктах со слабо развитой промышленностью воздух достаточно чистый, основными источниками загрязнения являются выбросы от автотранспорта. Уровень загрязнения воздушного бассейна на магистралях зависит от интенсивности движения и состава транспортных средств.

Экологическая оценка водных объектов

Качество поверхностных водных объектов Республики Башкортостан в 2011 году контролировалось ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и Федеральным государственным учреждением по мониторингу водных объектов бассейнов рек Белая и Урала по согласованным створам.

Река Уфа – самый крупный правобережный приток р. Белая, верхнее течение которого протекает по горно-лесной зоне Челябинской, Свердловской областей и далее – по лесной зоне Уфимского плато Республики Башкортостан. В среднем течении р. Уфа зарегулирована Павловским водохранилищем. На территории республики качество воды р.Уфа наблюдается в 4-х створах: вблизи границы со Свердловской областью (д. Верхний Суян), в 1,5 км выше устья (г.Уфа), в Павловском водохранилище – в районе р.п. Караидель и р.п. Павловка.

В приграничном створе р.Уфа (д. Верхний Суян) в характеризуемом году вследствие увеличения значения УКИЗВ до 4,05 и среднегодового коэффициента комплексности загрязненности до 30% качество воды из 3-го класса перешло в 4-ый («грязная»).

Вдвое увеличились повторяемость случаев превышения нормативов и средний уровень загрязненности органическими веществами (ХПК). Стабилизировался фон загрязненности нефтепродуктами до 6 ПДК по средним значениям и до 10 ПДК по максимальным, во всех пробах обнаружены превышения нормативов. Снизилась загрязненность воды по соединениям железа за счет снижения средних концентраций с 6 до 2 ПДК и максимальных с 26 до 3 ПДК, в 57% проб фиксировали нарушения нормативов. Также снизился вдвое уровень загрязненности по соединениям меди по средним до 2 ПДК и максимальным до 3 ПДК, в 70% проб обнаружены превышения нормативов. Сохранялись ниже нормы среднегодовые концентрации хлоридов, сульфатов, соединений азота, цинка и никеля.

В результате анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности предприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

1.3.1. Планировочные ограничения для развития населённого пункта

Комплексная оценка территории содержит оценку природных и техногенных условий качества среды, которые являются планировочными ограничениями для градостроительного освоения территории населенного пункта.

С учетом природных и техногенных факторов проектом предлагается зонирование территории на три категории:

- территории, не подлежащие градостроительному освоению;

- территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями;

- территории, благоприятные для градостроительного освоения.

1.3.2. Территории, не подлежащие градостроительному освоению:

Природные ограничения для хозяйственного освоения

-  Прибрежные защитные полосы водных объектов;

- Зоны существующих зеленых насаждений общего пользования;

- Участки с уклонами поверхности выше 20%.

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (действует с 01.01.2007г.) на территории деревни Карткисяк сельского поселения Карткисяковский сельсовет:

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аскиш | 22 | 100 | 40 | 20 |

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Охранные зоны инженерных сооружений и объектов

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;

-  сети водоснабжения;

-  газораспределительной сети;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 1м - для ВЛ 0,4 кВ, 10м - для ВЛ до 20 кВ, для отдельно стоящих трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА - 10 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны сети водоснабжения. Для предотвращения источников водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоохранных зон водозаборов. При использовании недостаточно защищенных подземных вод граница I пояса санитарной охраны водозабора подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 50 метров от водозабора (п.2.2.1.1.СанПин 2.1.4.027-95).

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. По территории деревни Карткисяк проходит газопровод-отвод 0,6 МПа от АГРС-3 Полянского ЛПУ АО «Баштрансгаз», расположенной в районном центре с.Аскино. Охранная  зона вдоль трассы газопровода в соответствии со СНиП 2.07.01-89 составляет 10 м, отдельно стоящих газорегуляторных пунктов при давлении газа на вводе до 0,6 МПа – 10м от наружных стен здания , а при расположении оборудования на открытой площадке – от ограждения. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

1.3.3. Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

Природные и гигиенические ограничения, санитарно-защитные и охранные зоны:

- водоохранная зона водного объекта: реки Аскиш – 100 метров;

- граница II пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод устанавливается на расстоянии  200 метров от водозабора (таблица 1 СанПиН 2.1.4.1110-02);

- санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий и коммунальных объектов.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.

Санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий

и коммунальных объектов:

| № п/п | Наименование | СЗЗ, м | Класс опасности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КФХ «Абраров Фарит Шарипович», выращивание зерновых культур, доращивание и откорм КРС 76 гол. | 100 | IV | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | КФХ Абраров Данис Шарипович» Выращивание зерновых культур, разведение КРС 145 гол. | 300 | III | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | КФХ « Абрарова Ильмира Халфатовна», овцеводство 24 гол. | 25 | V | Приложение 17 РНГП РБ* |
| 4 | Сельские кладбища | 50 | V | п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5 | Закрываемый скотомогильник с захоронением в ямах | 1000 | I | п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

*Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» (утверждены и введены в действие Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 мая 2008г. №153)

В пределах сельского поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ 25-300 м от границ своих участков, сельские кладбища с СЗЗ 50 м, скотомогильник с захоронением в ямах с СЗЗ 1000 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция). По данным Администрации сельского поселения имеется акт о закрытии скотомогильника.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

1.3.4. Территории, благоприятные для градостроительного освоения

Территории, относительно благоприятные для градостроительного освоения, располагаются в северо-западном направлении за границами деревни Карткисяк.

1.4. Система расселения

Роль населенного пункта в масштабе района.

Село как территориально-экономическое образование представляет собой определенную систему взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения. При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами села, а охватывает прилегающие населенные пункты. Круг взаимоотношений села с другими населенными пунктами достаточно широкий – производственно экономические связи, обслуживание тяготеющих к селу населенных пунктов. Наряду с производственными и торговыми связями развиты также связи социального характера: лечебные, культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые, административные.

Каждый населенный пункт – часть создаваемой групповой системы расселения, системы взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволяет сельскому населению, независимо от места жительства получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда, учебы, отдыха, культурно-бытового обслуживания:

1 – местные групповые системы взаимосвязанных населенных мест в границах сельских советов, сельхозпредприятий, их подразделений, определенных фермерских хозяйств. Центрами местных систем являются крупные населенные пункты - центры сельских советов. Транспортная доступность для центра местной системы 15-20 мин. В центрах местных систем представлен полный набор учреждений повседневного обслуживания. Цель создания местных систем - приближение учреждений обслуживания к метам проживания людей, расширение сфер обслуживания.

2 – уровень групповой системы расселения представлен подрайонными системами, формирующимися из местных систем в зоне влияния более крупных населенных пунктов межхозяйственного значения. Транспортная доступность до центра подрайонной системы – 30мин. В подрайонных системах кроме учреждений повседневного пользования должны размещаться учреждения периодического облуживания.

3 – уровень системы – районная групповая система, формирующаяся в границах района с радиусом доступности до 45 мин до районного центра. В районном центре располагается полный набор учреждений периодического пользования и часть учреждений эпизодического пользования.

Деревня Карткисяк развивается как административный центр сельского поселения Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан - центр местной групповой системы с функциями административно-хозяйственного и культурно-бытового обслуживания.

1.5. Социально-экономический прогноз

Уровень жизни - сложная социально-экономическая категория, отражающая доходы и расходы населения, потребление и степень удовлетворения потребностей, возможности и способности, уровень образования и квалификации, организаторские способности и мотивацию человека, условия жизнедеятельности людей и состояние окружающей среды.

Экономика Аскинского района базируется на лесоперерабатывающей промышленности, санаторно-курортном деле, сельскохозяйственном производстве.

Лесное хозяйство в районе представляют ГУ «Аскинское лесничество», предприятие по переработке древесины ГУП «Аскинский лес», субъекты малого предпринимательства, занимающиеся лесозаготовкой и обработкой древесины. Лесопиление в районе осуществляют 76 лесопильных установок, В районе работает цех ООО «Башмебель+» по распиловке и изготовлению заготовок для производства мебели.

В промышленном производстве развита нефтедобывающая отрасль. АНК «Башнефть» добывает нефть на пяти месторождениях: Биявашском, Каюмовском, Казанчинском, Кунгаковском, Степановском.

Сельское хозяйство района специализируется на возделывании зерновых и кормовых культур – озимой ржи, пшеницы, ячменя, овса, силосных культур; откорме крупного рогатого скота; производстве молока, разведении овец и коз. В сфере сельхозпроизводства района функционируют 16 сельхозпредприятий (СПК-2, ООО–14), 123 крестьянских (фермерских) хозяйств, 7893 ЛПХ. Специализация хозяйств района – мясомолочное животноводство с развитым растениеводством. Животноводство района представляют 10 молочно-товарных ферм, 6 ферм по откорму и выращиванию.

Основные перерабатывающие предприятия используют в качестве сырья сельскохозяйственную продукцию, произведенную на территории Аскинского района. Основную группу крупных предприятий переработки сельхозпродукции составляют ПО «Спутник» (выпуск хлебобулочной продукции, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, соление и копчение рыбы), ООО «СН-продукт» (сбор молока от сельскохозяйственных предприятий, населения и доставка охлажденного молока до перерабатывающих предприятий республики). Переработку молока в районе также осуществляет для своих нужд молочный цех санатория «Танып». В районе имеется 8 частных пекарен.

Перспективными направлениями развития Аскинского района являются аграрно-лесопромышленное и туристическо-рекреационное. Своеобразный рельеф, богатство ландшафтной структуры, разнообразный растительный покров, благоприятный климат, наличие живописных мест и памятников природы района позволяют развивать множество видов туристско-экскурсионных и лечебно – оздоровительных услуг. В районе функционирует санаторий «Танып», где отдыхают и улучшают свое здоровье жители республики, Свердловской, Челябинской области, Пермского края.

Повышению финансовой устойчивости сельского хозяйства способствует реализация Государственных программ социально-экономического развития МР Аскинский район до 2011-2015 года, развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2012-2014 год.

Основными задачами программ являются:

- сохранение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение занятости населения;

- формирование конкурентной среды в экономике муниципального района;

- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание содействия субъектам  малого и среднего предпринимательства в продвижении  производимых ими товаров  (работ, услуг), результатов интеллектуальной  деятельности на рынки муниципального района, Республики Башкортостан, Российской Федерации и иностранных государств;

- увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового регионального продукта;

- увеличение на республиканском рынке доли продукции, производимой субъектами малого и среднего  предпринимательства Республики Башкортостан;

Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в следующих направлениях:

уменьшение налоговой нагрузки на налогоплательщиков, применяющих специальные режимы налогообложения;

финансовое обеспечение за счет средств бюджета муниципального района и бюджета  Республики Башкортостан;

размещение государственных и муниципальных заказов у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Численность экономически активного населения Аскинского района составляет 10290 человек. По данным ГКУ «Центр занятости населения Аскинского района РБ» по состоянию на 01 июля 2013 года уровень регистрируемой безработицы составляет 2,21 %. Официально безработными числятся 227 человек по району.

Отсутствие крупных промышленных производств, хорошие природно-климатические условия ставят Аскинский район в ряд благоприятных с экологической точки зрения районов Республики Башкортостан.

Основные факторы: удобное расположение и транспортное сообщение деревни Карткисяк создают благоприятные планировочные условия для развития территории как пригородной путем индивидуального жилищного строительства.

При достижении определенного уровня материальной обеспеченности, и (или) при наличии долгосрочного ипотечного кредитования (с продолжительным сроком амортизации долга) интерес к пригородному образу жизни проявит возрастная группа 25-35 лет при наличии не менее 2 детей в семье и собственного автомобиля.

Для данной социальной группы (активное трудоспособное население) одним из условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобразовательных и дошкольных учреждений, спортивных сооружений и рекреационных территорий.

1.5.1. Основные показатели промышленного производства

На территории деревни Карткисяк производственные предприятия представлены субъектами малого предпринимательства (растениеводство, животноводство) и  личными подсобными хозяйствами.

Индивидуальные предприятия сельского поселения

Карткисяковский сельсовет

| Наименование ИП | Вид деятельности | Кол-во работа-ющих, чел. | Юридический адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| КФХ Абраров Д. Ш. | Растениеводство и животноводство | 5 | д. Карткисяк, ул. Урожайная д.48 |
| КФХ Абраров Ф.Ш. | Растениеводство и животноводство | 8 | д. Карткисяк, ул. Восточная д.1 |
| КФХ Абрарова И.Х. | Овцеводство | 3 | д. Карткисяк, ул. Урожайная д.48 |
| ИП Шакиров Р.Н. | Розничная торговля | 1 | д. Карткисяк, ул. Центральная,10а |
| ИП Абрарова Я.Н. | Розничная торговля | 2 | д. Карткисяк, ул. Центральная,10 |
| Магазин ПО «Спутник» | Розничная торговля | 1 | д. Карткисяк ул.Центральная, 7 |

Наличие скота и птицы в личных подсобных хозяйствах

(на 1 января 2013 года)

| Наименование | КРС | В т.ч. коров | овцы | козы | птица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Карткисяк | 480 | 158 | 1300 | 9 | 1260 |

1.6. Культурное наследие

Степень изученности района определяется как слабая. Планомерное обследование района не проводилось, зафиксировано 10 памятников археологии (0,3% от всего археологического наследия Республики Башкортостан – не более чем малая часть от реально существующих), 6 объектов истории и архитектуры.

1.7. Природно-ресурсный потенциал района

Природно-ресурсный потенциал района представлен минерально-сырьевыми, лесными и земельными ресурсами.

1.7.1. Минерально-сырьевые ресурсы

Минеральные ресурсы представлены месторождениями нефти - Биявашским, Каюмовским, Казанчинским, Кунгаковским, Степановским, а также щебеночного камня (Суюш). Разведаны месторождения нефти (Кунгаковское, Каюмовское, Биавашевское), природного газа (Кубиязовское, Новоказанчинское), агрономических руд (Кшлау-Елгинское 1 и 2, Мутабашевское, Староказанчинское), известняка (Любимовское, Аскишское, Евбулякское), кирпичного сырья (Амировское, Утяшинское, Северо-Аскинское, Шороховское).

1.7.2. Лесные ресурсы

Территория района богата природными ресурсами, особенно лесными и водными. Площадь района составляет 2542 км2, из них леса - 1511 кв.км. (63%).

1.7.3.Земельные ресурсы

Общий земельный фонд Аскинского района составляет 254209 га, в том числе:

 земли сельскохозяйственного назначения – 94797 га;

 земли населенных пунктов – 5687 га;

 земли промышленности, транспорта и прочих организаций – 418 га;

 земли лесного фонда – 151110 га;

 земли водного фонда – 321 га;

 земли особо охраняемых территорий и объектов – 28 га.

Глава 2. Анализ современного состояния

2.1. Краткая характеристика существующего положения

Деревня Карткисяк является административным центром сельского поселения Карткисяковский сельсовет.

Планировочная структура населенного пункта состоит из улиц, расположенных вдоль реки Аскиш. Транспортная связь населенного пункта с районным центром с.Аскино осуществляется в западном направлении по автодороге местного значения Карткисяк-Упканкуль с щебеночным покрытием и далее по автодороге республиканского значения.

Застройка ограничена с северо-восточной стороны руслом реки Аскиш и крутыми склонами рельефа, с восточной стороны смешанными лесными массивами, территорией кладбища, с юго-западной стороны – территориями действующих промзон, территорией кладбища, санитарно-защитной зоной от закрываемого скотомогильника.

Баланс территории (существующее положение)

| № п/п | Территория | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
|  | Всего в границах села | 186,61 | 100 |
| 1 | Усадебная жилая застройка, в т.ч. | 98,76 | 52,9 |
| 2 | Земли общего пользования, из них: | 83,58 | 44,8 |
| 2.1 | - территории детских садов, школ | 1,19 | 0,6 |
| 2.2 | - территории общественных, культурно-бытовых, торговых объектов | 0,71 | 0,4 |
| 2.3 | -культовые сооружения (мечеть) | 0,07 | 0,04 |
| 2.4 | - улицы, дороги, проезды | 19,94 | 10,7 |
| 2.5 | -зеленые насаждения | 61,67 | 33,0 |
| 3 | Производственно-коммунальная зона | 1,63 | 0,9 |
| 4 | Земли внешнего транспорта (внешние автомагистрали): | 0,61 | 0,3 |
| 5 | Водная поверхность | 2,03 | 1,1 |

2.2. Население

Население деревни Карткисяк на проектируемый период согласно данным Администрации сельского поселения составляет 583 чел., средний размер семьи - 2,93 человек.

Динамика населения д.Карткисяк

| № | Наименование | Перепись, 2002 год (чел.) | Численность населения 2012г. | Общее количество семей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Карткисяк | 676 | 583 | 199 |

Численность населения после переписи 2002 года уменьшилась на 93 чел. (13,8 %).

Демографический состав населения

| Возрастные группы | Удельный вес |
| --- | --- |
|  | всего (чел.) | в % |
| До 7 лет | 50 | 8,6 |
| От 7 до 16 лет | 49 | 8,4 |
| Старше 55 лет женщин | 73 | 12,5 |
| Старше 60 лет мужчин | 41 | 7,0 |
| Итого несамодеятельного населения | 213 | 36,5 |
| 16-55 лет женщин | 188 | 32,3 |
| 16-60 лет мужчин | 182 | 31,2 |
| Итого трудоспособного населения | 370 | 63,5 |
| Всего населения в поселке | 583 | 100 |

Численность населения по возрастным группам

|  | Младше трудоспособного возраста, чел. / % | В трудоспособном возрасте, чел. / % | Старше трудоспособного возраста, чел. / % |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Карткисяк | 99 / 17 | 370 / 63,5 | 114 / 19,5 |

2.3. Жилищный фонд

Существующий жилой фонд д.Карткисяк представляет собой усадебную застройку. Анализ жилого фонда выполнен на основании данных, представленных службами Администрации муниципального района.

Домов усадебного типа – 215 единиц, общая площадь жилого фонда – 9044,5 м2. По материалу стен деревянные составляют 96 %.

Жилищная обеспеченность на 2013 г.: 9044,5 м2 : 583 чел. = 15,51 м2/чел.

Износ жилищного фонда д.Карткисяк характеризуется сроком эксплуатации:

Года постройки домов 1947-2009гг.

2.4. Система культурно-бытового обслуживания

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, торговли, бытового обслуживания и т.д.

Деревня Карткисяк является административным центром Усть-Табасского сельского поселения, другие населенные пункты в сельском поселении отсутствуют, поэтому расчет обеспеченности объектами обслуживания производится на население д.Карткисяк.

Учреждения образования

Детские дошкольные учреждения

В настоящее время в деревне детские ясли-сад отсутствуют. В соответствии с рекомендуемыми нормативами потребность населения деревни в детских дошкольных учреждениях составляет 19 мест.

Общеобразовательные школы

На сегодняшний день согласно данным Администрации сельского поселения в д.Карткисяк имеется средняя школа проектной вместимостью 130 учащихся. Фактическая посещаемость школы составляет 75 учащихся, заполненность школы составляет 58 %.

Среднее образование, согласно нормативам, должно охватывать 100% детей в возрасте 7-15 лет и 75% в возрасте 16-17 лет. Обеспеченность местами в школьных учреждениях составляет 155 % от нормативного значения.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населения деревни Карткисяк осуществляется фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП) на 15 посещений в смену. Обеспеченность составляет 100% от нормативного значения.

Культурно-досуговые учреждения

На сегодняшний день в деревне Карткисяк имеется сельский дом культуры на 100 мест, библиотека на 8,5 тыс.книг/4 чит.места.

В соответствии с рекомендуемыми нормативами потребность населения деревни в учреждениях культуры и клубах составляет 134 места.

Имеющийся дом культуры обеспечивает потребности населения на 75 %.

Территории объектов культового назначения

Объектом культового назначения в деревне Карткисяк является мечеть, расположенная в зоне общественного центра деревни.

Спортивные сооружения

Развитие массового спорта является в Российской Федерации одним из приоритетных направлений социальной политики государства. В последние годы растет число людей систематически занимающихся физкультурой и спортом. Основные задачи физического воспитания молодого поколения – профилактика социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий физкультурой и спортом.

На сегодняшний день в деревне Карткисяк функционирует спортивный зал при  школе площадью 172 м2.

Согласно нормативам населению деревни требуются спортивные площадки площадью 0,41 га.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Магазины. На сегодняшний день  в деревне Карткисяк функционируют магазины со смешанным ассортиментом торговой площадью 74,8 м2.  При существующей численности населения деревни Карткисяк нормативная потребность в предприятиях торговли составляет 175 м2 торговой площади, обеспеченность составляет 43 %.

Перечень предприятий торговли д.Карткисяк

| № | Наименование магазина | Местоположение торгового объекта | Торговая площадь | Кол-во работа-ющих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин « Заря» | д. Карткисяк, ул. Центральная 10 а | 29,1 | 1 |
| 2 | Магазин « Нур» | д. Карткисяк, ул. Центральная, 10 | 19,7 | 2 |
| 3 | Магазин ООО « Спутник» | д. Карткисяк, ул. Центральная, 7 | 26,0 | 1 |
|  | Итого: |  | 74,8 | 4 |

Предприятия общественного питания. На сегодняшний день в д.Карткисяк предприятия общественного питания отсутствуют.

Предприятия бытового обслуживания. К предприятиям бытового обслуживания относятся бани, прачечные, химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты и т.д. Для обеспечения режима эксплуатации некоторых предприятий бытового обслуживания (химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты) не требуется значительных прилегающих территорий, и их размещение не связано с какими-либо серьезными санитарными или планировочными ограничениями. Такие учреждения могут размещаться непосредственно в жилых и общественных зданиях или комплексно в домах быта.

В деревне предприятия бытового обслуживания отсутствуют.

Административно-деловые учреждения. Согласно нормативам для обслуживания населения деревни Карткисяк требуется 1 отделение связи мощностью 1 операционное место. В деревне имеется отделение почтовой связи.

Пожарное депо. На сегодняшний день в д.Карткисяк пожарное депо отсутствует, имеется спецавтомобиль в теплом гараже сельсовета.

Кладбища. В западном направлении за границами населенного пункта расположено кладбище площадью 2,4 га, заполненность которого составляет 60%. В восточном направлении за границами населенного пункта расположено кладбище площадью 1,6 га, заполненность которого составляет 50%. Свободные территории кладбищ составляют 1,76 га. Нормативная потребность населения в кладбищах 0,14 га, обеспеченность равна 1257 %.

Потребность существующего населения д.Карткисяк в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения д.Карткисяк, необходимых на существующую численность

– 583 чел. (Согласно ТСН РБ)

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 583 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования и дошкольного воспитания |
| Общеобразовательные учреждения | учащ. | 144 | 84 | 130 | 155 |
| Дошкольные организации | мест | 33 | 19 | - | 0 |
| Учреждения здравоохранения |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 на н.п. | 1 | 1 | 100 |
| Аптечный пункт | м2 торг.пл. | 14 | 8,2 | - | 0 |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы сельских поселений | 1 место | до 300 (230) | 134 | 100 | 75 |
| Библиотека | тыс.ед. хран, чит. мест | 6 / 5 | 3,5 / 3 | 8,5 / 6 | 243 / 200 |
| Помещения для культмассовой работы и досуга | м2 пл.пола | 60 | 35 | нет инф. | нет инф. |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 0,41 | - | 0 |
| Спортивный зал общего пользования | м2 пл. пола | 60 | 35 | 172 | 491 |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Магазины товаров повседневного спроса, в т.ч.: | м2 торг.пл | 300 | 175 | 74,8 | 43 |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площ. | 100 | 58,3 |  |  |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. пл. | 200 | 116,6 |  |  |
| Предприятия обществ. питания | пос. мест | 40 | 23 | - | 0 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | 2 | - | 0 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,14 | 1,76 | 1257 |
| Административно-деловые учреждения |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |

Анализ современного уровня обслуживания показывает, что деревня Карткисяк на сегодняшний день недостаточно обеспечена объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения. В деревне отсутствует детский сад, аптечный пункт, недостаточно мест в сельском клубе, отсутствуют предприятия бытового обслуживания, выявлен дефицит торговых площадей и плоскостных спортивных сооружений.

2.5. Транспорт

Общая протяженность автомобильных дорог в районе составляет 437 км. Из них 236 км автодорог местного значения. Доля дорог местного значения с твердым покрытием составляет 20%.

Транспортная связь населенного пункта с районным центром с.Аскино осуществляется в западном направлении по автодороге местного значения Карткисяк-Упканкуль с щебеночным покрытием и далее по автодороге республиканского значения Уфа-Бирск-Явгильдино-Аскино-Щучье Озеро.

Улично-дорожная сеть

Главная улица, на которой разместились основные административные здания, а также объекты культурно-бытового обслуживания – ул. Центральная – проходит в направлении с северо-запада на юго-восток вдоль реки Аскиш, ее протяженность 1,670 км, ширина в красных линиях 20 м, не имеет твердого покрытия.

Основные улицы связывают общественно-деловой центр с жилой застройкой. Ширина улиц в красных линиях 15 м. Улицы не имеют твердого покрытия.

Проезды в жилой застройке не имеют твердого покрытия, ширина проезжей части 5 м.

Показатели улично-дорожной сети д.Карткисяк

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Главная улица | 1,670 | 1,17 |
| Основные улицы | 8,808 | 5,85 |
| Второстепенные улицы | 0,619 | 0,41 |
| Проезды | 1,204 | 0,72 |
| Производственные дороги | 1,218 | 0,76 |
| Итого: | 13,519 | 9,37 |

Транспорт автомобильный. Пассажирские перевозки в Аскинском районе осуществляет филиал ГУП «Башавтотранс». На территории сельского поселения Карткисяковский сельсовет движение рейсовых автобусов осуществляется по маршруту Аскино-Карткисяк, автобусная остановка расположена на въезде в деревню на перекрестке с ул.Урожайная.

Основной вид транспорта в селе – автомобильный.

По данным Администрации сельского поселения по состоянию на 01 января 2013 года на территории населенного пункта зарегистрировано:

| Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Грузовые автомобили | шт | 6 |
| Легковые автомобили | шт | 65 |
| Тракторы | шт | 22 |
| Итого: |  | 93 |

Существующий уровень автомобилизации 160 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта: ближайшая автозаправочная станция и станция технического обслуживания расположены в районном центре с.Аскино.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Куеда – 135 км. Код станции: 258003. Принадлежность: Горьковская железная дорога.

2.6. Промышленно-коммунальные предприятия. Сельское хозяйство.

На территории деревни Карткисяк производственные предприятия представлены субъектами малого предпринимательства (растениеводство, животноводство) и  личными подсобными хозяйствами.

Экспликация промышленно-коммунальных зданий и сооружений

| № п/п | Наименование | Расчетный показатель | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АТС | 1 объект | 0,02 |
| 2 | Котельная школы | 1 объект | на территории школы |
| 3 | Трансформаторные подстанции | 6 объектов | 0,012 |
| 4 | КТП в промзоне за границами н.п. | 1 объект | 0,0001 |
| 5 | Мостовые сооружения автомобильные | 2 объекта | 0,03 |
| 6 | Мостовое сооружение пешеходное | 1 объект | 0,008 |
| 7 | Кладбище за границами н.п. | 2 объекта | 1,76 |
| 8 | Промзона (КФХ Абраров Ф. Ш.) в н.п. | 2 объекта | 1,53 |
| 9 | Промзона (КФХ Абраров Ф. Ш.) за границами н.п. | 2 объекта | 2,89 |
| 10 | Промзона (КФХ Абраров Д.Ш.) за границами н.п. | 1 объект | 1,07 |
| 11 | Промзона (КФХ Абрарова И.Х.) за границами н.п. | 1 объект | 2,50 |
| 12 | ШРП | 1 объект | 0,005 |
| 13 | Ветстанция без содержания животных | 1 объект | 0,017 |
|  | Итого: |  | 9,84 |
|  | в т.ч. в границах н.п. |  | 1,62 |
|  | в т.ч. за границами н.п. |  | 8,22 |

2.7. Инженерная инфраструктура

2.7.1. Водоснабжение

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение д.Карткисяк базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Аскинский район относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение в деревне Карткисяк отсутствует, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях без ввода сетей в здания.

2.7.2. Водоотведение

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в деревне Карткисяк отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.

2.7.3. Теплоснабжение

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Карткисяковский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Согласно данным, предоставленным Администрацией сельского поселения, в настоящее время теплоснабжение общественных зданий и промышленных объектов печное (от индивидуальных котельных). Отопление административного здания сельского поселения газовое отопление (АОГВ).

Отопление индивидуальной застройки села газовое (65%) и печное (35%).

2.7.4. Газоснабжение

Газоснабжение деревни Карткисяк осуществляется  от АГРС-3 Полянского ЛПУ АО «Баштрансгаз», расположенной в районном центре с.Аскино.

Газоснабжение административного здания сельского поселения и жилых домов производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП (1 объект).

2.7.5. Электроснабжение

Электроснабжение деревни Карткисяк осуществляется от распределительной подстанции Аскино-2 110/35/10 кВ по ВЛ 10 кВ. Типы линий электроснабжения – воздушные на опорах. На территории населенного пункта расположено 6 трансформаторных подстанций, на территории зернотока за границами населенного пункта – 1 трансформаторная подстанция.

Обслуживанием энергетического хозяйства Аскинского района занимается ООО «Аскинсксельэнерго».

2.7.6. Телефонизация, радиофикация

На территории Аскинского района население, органы управления и предприятия обеспечиваются услугами связи и информатизации. Основной оператор телефонной связи общего пользования - ОАО «Башинформсвязь». Согласно программы Правительства России «Предоставление универсальных услуг связи с использованием таксофона», в 73 населенных пунктах установлены универсальные таксофоны. Практически все население района имеет бесплатный выход на экстренные службы.

В настоящее время телефонизация деревни Карткисяк осуществляется от АТС ОАО «Башинформсвязь» типа ЭАТС М-200 емкостью 144 номера, год ввода в эксплуатацию 2007г. Количество задействованных номеров (абонентов) - 134.

Абонентская разводка по населенному пункту воздушная на опорах.

Услуги беспроводной связи предоставляет оператор связи ОАО «Сотовая связь Башкортостана» (Сотел).

2.7.7. Телевидение

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в районном центре с.Аскино. Приём телепередач осуществляется приёмными антеннами на крышах жилых домов, культурно-бытовых и административных зданий.

Глава 3. Экономическая база развития деревни Карткисяк

3.1. Основные условия и предпосылки, экономическая база развития

Для определения предпосылок и возможных условий перспективного развития д.Карткисяк был проведен анализ градостроительных условий развития.

Территориально-планировочные условия:

Анализ сложившихся в селе санитарно-гигиенических условий позволяет определить мероприятия по устранению загазованности воздуха, загрязнения водоемов, почв и транспортных шумов.

Комплекс этих условий оказывает влияние на масштабы развития села, профиль размещаемых новых объектов социально-культурно-бытового обслуживания населения и коммунальных объектов, характер расселения, рост и формирование селитебной территории.

При изучении предпосылок и условий дальнейшего развития населенного пункта выявляем общую численность трудовых ресурсов в составе его населения, занятости в общественном производстве и наличие неиспользуемых трудовых ресурсов. Под трудовыми ресурсами понимается население в трудоспособном возрасте, а также работающее население в нетрудоспособном возрасте (за исключением неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте).

В проекте генерального плана определяются:

- объем водохозяйственных ресурсов, потребность в воде на расчетный срок, резерв водных ресурсов, который может быть использован для дальнейшего развития градообразующей базы и строительства новых объектов;

- анализируются транспортные связи населенного пункта, их пропускная способность;

- выявляется потребность капиталовложений в связи с развитием отдельных отраслей сельского хозяйства;

- определяются энергоресурсы, рассматривается баланс энергоснабжения, определяются дополнительные мероприятия, покрывающие потребности населенного пункта в электро- и газоснабжении.

Основные направления комплексного развития д.Карткисяк:

Отсутствие крупных промышленных производств, хорошие природно-климатические условия ставят Аскинский район в ряд благоприятных с экологической точки зрения районов Республики Башкортостан.

Основные параметры развития населенного пункта на ближайшую перспективу определяются в контексте программы социально-экономического развития муниципального района Аскинский район, а также реализации национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», Государственных программ поддержки и развития малого  и среднего предпринимательства.

Основные направления развития д.Карткисяк:

- поиск и использование резервов развития населенного пункта (экономической базы – создание производства);

- оптимизация количества муниципальных предприятий;

- поддержка малого предпринимательства, обеспечение благоприятных условий для его функционирования и развития в приоритетных для экономики населенного пункта видах деятельности;

-дальнейшее развитие и повышение надежности систем жизнеобеспечения населенного пункта;

-сохранение природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности и оздоровление окружающей среды.

Ожидаемые результаты:

-увеличение доходов бюджета поселения;

-рост видов деятельности и оказания услуг.

В рамках настоящего проекта ставится задача формирования целостной системы жизнеобеспечения, позволяющей повысить экономическую привлекательность территории для дальнейшего ее функционирования и развития.

Положительные предпосылки для развития села:

1) Доля трудоспособного населения составляет 58,9 %.

2) Значительная доля жителей младше трудоспособного возраста – 21,6 %.

3) Рост численности населения, занятого индивидуальным предпринимательством и личным подсобным хозяйством.

4) Наличие неиспользуемых площадей и земельных ресурсов.

Проблемы в развитии села:

1) отток наиболее активной части молодежи в другие регионы;

2) недостаточный уровень инвестиций.

Варианты решения проблемы:

1) реализация национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечения жильем, сельского хозяйства;

2) активизация инновационной деятельности путем разработки и реализации проектов, внедрения и развития инновационных производств;

3) рост объемов промышленного производства, аграрного сектора, оказания услуг,  увеличение объемов товарооборота, платных услуг;

4) использование потенциала соседних регионов в качестве рынков сбыта продукции, услуг.

Для сохранения сельскохозяйственного использования земель в районе необходимы широкомасштабные мероприятия по восстановлению и развитию сельскохозяйственной отрасли, а, следовательно, принятие соответствующих государственных и муниципальных целевых программ. Наряду с развитием производства сельскохозяйственной продукции особое внимание следует уделить развитию мощностей по ее переработке, хранению и транспортировке в соседние регионы.

Экономическая база развития села.

При расчете и технико-экономическом обосновании численности населения основным фактором является градообразующая база. Развитие градообразующих отраслей определяет масштабы развития села, экономический уровень, значение в системе расселения, территориальное развитие и планировку села.

На территории деревни Карткисяк градообразующая база представлена субъектами малого предпринимательства (растениеводство, животноводство), личными подсобными хозяйствами, учреждениями сферы обслуживания, удобным транспортным расположением, административным статусом деревни как центра местного поселения.

3.2. Расселение

Деревня Карткисяк развивается как административный центр сельского поселения Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан - центр местной групповой системы с функциями административно-хозяйственного и культурно-бытового обслуживания.

Прогноз населения в системе расселения.

В деревне Карткисяк, как в административном центре сельского поселения Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан, представлен полный набор учреждений повседневного обслуживания.

Переход к многообразию ведения хозяйства от крупных сельскохозяйственных предприятий до мелких фермерских хозяйств, снятие ограничений в жилищном строительстве, полное инженерное благоустройство территории, строительство дорог и прочих видов коммуникационной связи (цифровое телевидение, телефон, интернет) будет способствовать развитию территории, решению важнейших социальных проблем, закреплению кадров на селе.

При устойчивой социально-экономической ситуации, при наличии экономически и социально привлекательных условий для жизни, в ближайшей перспективе можно будет рассчитывать на рост миграционного притока. При определении прогнозной численности населения д.Карткисяк на расчётные периоды учитывалась специфика развития села и реальная динамика демографических процессов в районе.

3.3. Градообразующие кадры

Градообразующая часть населения состоит из работающих в базовых отраслях производства.

На территории деревни Карткисяк градообразующие предприятия представлены субъектами малого предпринимательства (растениеводство, животноводство) и  личными подсобными хозяйствами. Торгово-закупочные предприятия в деревне Карткисяк представлены магазинами смешанной торговли.

Количество занятых в сфере обслуживания составляет 11% трудоспособного населения.

Структура градообразующих кадров

| Наименование | Существующее положение |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 16 | 4,3 |
| Личное подсобное хозяйство | 313 | 84,6 |
| Предприятия торговли | 4 | 1,1 |
| Учреждения образования | 24 | 6,5 |
| Учреждения здравоохранения | 2 | 0,5 |
| Учреждения культуры | 4 | 1,1 |
| Административно-деловые учреждения | 7 | 1,9 |
| Итого градообразующего населения | 370 | 100 |

В основу определения трудовых ресурсов положена современная возрастная структура населения и возможная динамика ее развития на перспективу. Основную возрастную группу трудовых ресурсов д.Карткисяк составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую  деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Предполагается, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет механического прироста, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст.

Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе прогнозируемой возрастной структуры населения. Ожидаемая численность трудовых ресурсов увеличится в перспективе до 510 человек.

Возрастная структура населения

| Возрастные группы | Современное состояние (2013г.) | Расчетный срок (2033г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 583 | 100,0 | 750 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Моложе трудоспособного возраста | 99 | 17,0 | 135 | 18,0 |
| В трудоспособном возрасте | 370 | 63,5 | 465 | 62,0 |
| Старше трудоспособного возраста | 114 | 19,5 | 150 | 20,0 |

Оценка трудовых ресурсов

| Категория населения | Современное состояние (2013г.) | Расчетный срок (2033г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 583 | 100,0 | 750 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 370 | 63,5 | 465 | 62,0 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 34 | 30% возрастной группы пенсионеров | 45 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 404 | 69,3 | 510 | 68,0 |

3.4. Численность населения.

Расчет численности населения, которое можно расселить в существующем, сохраняемом и проектируемом жилом фонде в границах населенного пункта при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды, определен, исходя из демографической емкости территории:

Численность населения д.Карткисяк на проектируемый период составляет 583 человека.

На расчетный срок (до 2033г.) проектом предлагается освоение свободной от застройки территории в северо-западном направлении за границами деревни. Здесь запроектировано 57 участков для проживания 57 х 2,93=167 человек.

Общее количество населения деревни к 2033 году составит: 583+167=750 чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на отведённых участках) составит 750 : 121,29 га = 6,18 чел./га.